Питања и одговори у  отвореном поступку јавне набавке

2-II/2015-ЈНМВ

На основу постављеног питања од стране потенцијалног понуђача ( заинтересованог лица) :

Molim vas da dodatno pojasnite tehničke karakteristike za Partiju 1- mašina za pranje veša.

1. Da li tražite mašinu koja ima električno grejanje ili tražite mašinu koja ima kombinovano grejanje(električno i parno)? U specifikaciji pored elektro grejanja navodite da je potrebno da mašina ima paru 1-8 bara, priključak parnog ventila1/2", pritisak pare 100-800kPA.

2. Navedene dimenzije mašine su 1410x970x11105mm. Treća dimenzija je 11105mm, očigledno je greška, molimo vas da ispravite i napišete dimenziju koju tražite. Takođe vasmolim da precizirate koja su dozvoljena odstupanja u procentima- ekvivalent- vezano za dimenzije mašina.

Наручилац доставља следећи одговор :

Поштовани,

У праву сте , машина треба да има електрично грејање а не на пару. Такође услед техничке грешке приликом куцања Наручилац ће доставити исправне димензије машине које су му потребне. Дозвољено одступање је 5%.

Тако да конкурсна документација ће се мењати на стр. 4-5 и на страни 28-29

2. Техничке карактеристике:

Партија 1: машина за прање веша

- капацитет 24 кг (1/10). Центрифуга 915 обрт./мин

- микропроцесор Ариес или еквивалент

- електрично грејање 18 kw

- Г факттор :350Г

- Слободностојећа

- Висока центрифуга

- Горња и доња плоча од нерђајућег челика АИСИ 304 или одговарајућа

- Микропроцесор Ариес или одговарајући

- Одвод воде високог протока

- Велики одводни вентил (Фи76мм)

- Лак приступ свим виталним деловима са предње стране

- Велики отвор вратаза лако састављање и вађење робе из бубња машине

- Бубањ : волумен 240 литара

- Пречник 750мм

- Брзина 42 0/мин

- Центрифуга 915/мин

- Г фактор 350Г

- Грејање : струја 18 kw

- Пара 1-8 бара

- Вода топла 90˚С

- Ниво буке <65дб (А)

- Прикључак вентила за воду: 3/4“

- Прикључак струје: 400V/3N/50-60Hz

- Притисак воде : 100-80кПа

- Улаз воде: 20л/мин

- Одвод воде спољашњи: 76мм фи

- Прикључак парног вентила: 1/2“

- Притисак паре : 100-800кПа

- Димензије машине: 1.410х970х1.1.105мм

- Димензије паковања : Б.1.550хШ..1025хД.1.150мм

- Тежина: бруто 450 кг

- Нето 430 кг

или одговарајућа

и

образац бр. 6.

Назив и седиште понуђача: ___________________________________

Матични број  ____________________

ПИБ _____________________

Особа за контакт, телефон_______________________________

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара – машине за прање и чишћење, за потребе Предшколске установе „ Радост“ Чачак, обликовану по партијама, ЈНМВ број 2-II/2015, достављам

П О Н У Д У

ЗА ПАРТИЈУ 1. – МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША

Техничке карактеристике:

Партија 1: машина за прање веша

- капацитет 24 кг (1/10). Центрифуга 915 обрт./мин

- микропроцесор Ариес или еквивалент

- електрично грејање 18 kw

- Г факттор :350Г

- Слободностојећа

- Висока центрифуга

- Горња и доња плоча од нерђајућег челика АИСИ 304 или одговарајућа

- Микропроцесор Ариес или одговарајући

- Одвод воде високог протока

- Велики одводни вентил (Фи76мм)

- Лак приступ свим виталним деловима са предње стране

- Велики отвор вратаза лако састављање и вађење робе из бубња машине

- Бубањ : волумен 240 литара

- Пречник 750мм

- Брзина 42 0/мин

- Центрифуга 915/мин

- Г фактор 350Г

- Грејање : струја 18 kw

- Пара 1-8 бара

- Вода топла 90˚С

- Ниво буке <65дб (А)

- Прикључак вентила за воду: 3/4“

- Прикључак струје: 400V/3N/50-60Hz

- Притисак воде : 100-80кПа

- Улаз воде: 20л/мин

- Одвод воде спољашњи: 76мм фи

- Прикључак парног вентила: 1/2“

- Притисак паре : 100-800кПа

- Димензије машине: 1.410х970х1.1.105мм

- Димензије паковања : Б.1.550хШ..1025хД.1.150мм

- Тежина: бруто 450 кг

- Нето 430 кг , или одговарајућа

| Укупна цена за Партију 1. без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за Партију 1. са ПДВ-ом |  |
| Рок плаћања (не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна) | у року од ___ дана од дана службеног пријема рачуна |
| Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана отварања понуда) | _____ дана од дана отварања понуда |
| Рок испоруке | 30 дана од дана потписивања уговора |
| Место и начин испоруке | Франко магацин вртић „ Бошко Буха“ Светогорска бб, Чачак |

Напомена 1: У ЦЕНУ УКЉУЧЕНО:

Испорука : франко купац –, монтажа (прикључак на припремљене инсталације струје и воде ) и обука особља, као и обезбеђен сервис. Уз понуду обавезно доставити каталог машине са сликом и описом производа ( тех. карактеристике ).

Напомена 2: Укупна понуђена цена без пдв-а се узима као упоредива за избор најповољније понуде

Датум 					                           Понуђач

М. П.

_____________________________			  ___________________________________

Назив и седиште понуђача: ___________________________________

Тако да сада треба да буде :

2. Техничке карактеристике:

Партија 1: машина за прање веша

- капацитет 24 кг (1/10). Центрифуга 915 обрт./мин

- микропроцесор Ариес или еквивалент

- електрично грејање 18 kw

- Г факттор :350Г

- Слободностојећа

- Висока центрифуга

- Горња и доња плоча од нерђајућег челика АИСИ 304 или одговарајућа

- Микропроцесор Ариес или одговарајући

- Одвод воде високог протока

- Велики одводни вентил (Фи76мм)

- Лак приступ свим виталним деловима са предње стране

- Велики отвор вратаза лако састављање и вађење робе из бубња машине

- Бубањ : волумен 240 литара

- Пречник 750мм

- Брзина 42 0/мин

- Центрифуга 915/мин

- Г фактор 350Г

- Грејање : струја 18 kw

- Ниво буке <65дб (А)

- Прикључак вентила за воду: 3/4“

- Прикључак струје: 400V/3N/50-60Hz

- Притисак воде : 100-80кПа

- Улаз воде: 20л/мин

- Одвод воде спољашњи: 76мм фи

- Димензије машине: 1.410х970х1.105мм

- Димензије паковања : Б.1.550хШ..1025хД.1.150мм

- Тежина: бруто 450 кг

- Нето 430 кг

или одговарајућа, дозвољено одступање је 5%

и

образац бр. 6.

Назив и седиште понуђача: ___________________________________

Матични број  ____________________

ПИБ _____________________

Особа за контакт, телефон_______________________________

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара – машине за прање и чишћење, за потребе Предшколске установе „ Радост“ Чачак, обликовану по партијама, ЈНМВ број 2-II/2015, достављам

П О Н У Д У

ЗА ПАРТИЈУ 1. – МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ВЕША

Техничке карактеристике:

Партија 1: машина за прање веша

- капацитет 24 кг (1/10). Центрифуга 915 обрт./мин

- микропроцесор Ариес или еквивалент

- електрично грејање 18 kw

- Г факттор :350Г

- Слободностојећа

- Висока центрифуга

- Горња и доња плоча од нерђајућег челика АИСИ 304 или одговарајућа

- Микропроцесор Ариес или одговарајући

- Одвод воде високог протока

- Велики одводни вентил (Фи76мм)

- Лак приступ свим виталним деловима са предње стране

- Велики отвор вратаза лако састављање и вађење робе из бубња машине

- Бубањ : волумен 240 литара

- Пречник 750мм

- Брзина 42 0/мин

- Центрифуга 915/мин

- Г фактор 350Г

- Грејање : струја 18 kw

- Ниво буке <65дб (А)

- Прикључак вентила за воду: 3/4“

- Прикључак струје: 400V/3N/50-60Hz

- Улаз воде: 20л/мин

- Одвод воде спољашњи: 76мм фи

- Притисак паре : 100-800кПа

- Димензије машине: 1.410х970х1.105мм

- Димензије паковања : Б.1.550хШ..1025хД.1.150мм

- Тежина: бруто 450 кг

- Нето 430 кг , или одговарајућа (дозвољено одступање 5%)

| Укупна цена за Партију 1. без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена за Партију 1. са ПДВ-ом |  |
| Рок плаћања (не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна) | у року од ___ дана од дана службеног пријема рачуна |
| Рок важења понуде (не краћи од 90 дана од дана отварања понуда) | _____ дана од дана отварања понуда |
| Рок испоруке | 30 дана од дана потписивања уговора |
| Место и начин испоруке | Франко магацин вртић „ Бошко Буха“ Светогорска бб, Чачак |

Напомена 1: У ЦЕНУ УКЉУЧЕНО:

Испорука : франко купац –, монтажа (прикључак на припремљене инсталације струје и воде ) и обука особља, као и обезбеђен сервис. Уз понуду обавезно доставити каталог машине са сликом и описом производа ( тех. карактеристике ).

Напомена 2: Укупна понуђена цена без пдв-а се узима као упоредива за избор најповољније понуде

Датум 					                           Понуђач

М. П.

_____________________________			  ___________________________________

Назив и седиште понуђача: ___________________________________

С поштовањем комисија за јавне набавке