| Наручилац: | Предшколска Установа ''Радост'' Чачак |
| --- | --- |
| Адреса: | Надежде Петровић број 8 |
| Место: | Чачак |
| Деловодни број: | 19/2016-11 |
| Датум: | 24.10.2016.. године |

На основу члана 63. Закона о јавни набавкама ( ''Сл. Гл. РС'', број 124/12 и 14/15,68/15 )

Комисија за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности

набавка радови – СТОЛАРИЈА вртић „Бошко Буха“ фазно

редни број јавне набавке 19/2016 ЈНМВ,

Наручиоца Предшколска Установа ''Радост'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Чланом 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку мале вредности - набавка радова – СТОЛАРИЈА вртић „Бошко Буха“фазно, број јавне набавке 19/2016 ЈНМВ, Наручиоца Предшколске Установе ''Радост'' Чачак, врши измену конкурсне документације и то на следећи начин:

Страна 3/31 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном  3-1/32 - по измени конкурсне документације. С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 3-1/32 - по измени конкурсне документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом објављеном страном 3-1/32- по измени конкурсне документације преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације - редни број стране конкурсне документације  3/31.

Страна 16/31 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном  16-1/32 - по измени конкурсне документације. С тим у вези, објављујемо нову страну која носи ознаку 16-1/32 - по измени конкурсне документације, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације, тј. неопходно је да овом изменом објављеном страном 16-1/32- по измени конкурсне документације преузму са Портала јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену првобитно објављених страна конкурсне документације - редни број стране конкурсне документације  16/31.

У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена.

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Комисија за јавну набавку 19/2016 ЈНМВ

Предшколска Установа ''Радост'' Чачак

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

| Р.бр. | Опис | Јед.м. | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа старе фасадне столарије са одвозом на депонију и са прикупљањем шута и одвозом на депонију до 5 км. | ком | 71 |
| 2. | Израда и уградња прозора од шестокоморних ПВЦ профила, беле боје са ојачањем челичним „У“ профилима д=1,50 мм.Транспорт и допремање прозора до места уградње, уградња прозора са везивањем шрафова за конструктивне делове објекта, а спојнице између зида и штока прозора обавезно извршити заптивање дуж целог штока, Спојнице покрити прописним лајснама, сав оков мора бити прве класе, прозоре застаклити термоизолационим стаклом 4+15+4 нискоемисионо пуњено аргон гасом.Заштитна гума на окнима мора бити прве класе добро ужљебљена целом дужином контакта крила и оквира, профили не могу да буду од рециклиране пластике.За уграђени материјал мора да се достави одговарајући сертификат-атест о квалитету.После монтаже столарије градилиште очистити, унутрашњи простор очистити и пребрисати.Ценом обухватити поред израде и уградње столарије и обраду унутрашње и спољне шпалетне са кречењем, ПВЦ прозорске „даске“ и спољне солбанке од челичног пластифицираног лима. Обрачун по комаду уграђене столарије мерено по ивици штока. Напомена: све мере столарије проверити на лицу места. Поз 1 дим 140х210цм Поз 2 дим 140х270цм Поз 3 дим 180х135цм Поз 4 дим 95х 80цм Поз 5 дим 140х140цм Поз 6 дим 140х175цм Поз 7 дим 146х230цм Поз 8 дим 140х210цм Поз 9 дим 90х270цм Поз 10 дим140х140цм | ком ком ком ком ком ком ком ком ком ком | 24 3 8 1 4 21 3 1 1 4 |
| 3. | Израда, транспорт и монтажа вишеделне фасадне столарије од алуминијумских профила са термопрекидом, Алумил или квалитетнији из Европске уније, дебљине зида минимално од 1,4 ди 1,8мм.Термопрекид је са појачаним влакнима полиамида, ширине 24мм за шток и 20мм за крило, за повећану термоизолацију (групе1/2-2/5 ИФТ-Росхеим). Површинска заштита профила је у белој боји, по избору пројектанта са мин.дебљином заштитног слоја од 0,75мм, застакљен са термоизолационим нискоемисионим стаклом пуњеним аргон гасом (4+12+4), заптивање између крила и штока врши се мин.3 ЕПДМ заптивном гумом, оков је виококвалитетне класе А намењен за алуминијумску столарију, сертификован за минимум 10.000 отварања. Наведене карактеристике и описе профила понуђач доказује техничком документацијом и атестима произвођача. Монтажу нове столарије обезбедити на адекватан начин учвршћивањем металним типловима са континуланом испуном простора између зида и столарије експанзивном масом(пурпен). Ценом обухватити поред израде и уградње столарије и обраду спољне и унутрашње шпалетне са кречењем. Обрачун по комаду уграђене столарије. Напомена:све мере столарије проверити на лицу места. Поз 11 дим 140х270 | ком | 1 |

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.19/2016 ЈНМВ | 3-1/31 |
| --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а: | дин. |
| --- | --- |
| Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%: | дин. |
| Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом | дин. |
| Словима: |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

| Р.бр. | Опис | Јед. мере | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа старе фасадне столарије | ком | 71 |  |  |  |
| 2. | Израда и уградња ПВЦ прозора Поз 1 дим 140х210цм | ком | 24 |  |  |  |
|  | Поз 2 дим 140х270цм | ком | 3 |  |  |  |
|  | Поз 3 дим 180х135цм | ком | 8 |  |  |  |
|  | Поз 4 дим 95х 80цм | ком | 1 |  |  |  |
|  | Поз 5 дим 140х140цм | ком | 4 |  |  |  |
|  | Поз 6 дим 140х175цм | ком | 21 |  |  |  |
|  | Поз 7 дим 146х230цм | ком | 3 |  |  |  |
|  | Поз 8 дим 140х210цм | ком | 1 |  |  |  |
|  | Поз 9 дим 90х270цм | ком | 1 |  |  |  |
|  | Поз 10 дим140х140цм | ком | 4 |  |  |  |
| 3. | Израда и уградња АЛУ врата Поз 11 дим 140х270 | ком | 1 |  |  |  |

Образац структуре цене – Предмер и предрачун радова је у ствари технички опис позиција радова са тачним количинама и јединичним ценама сваке позиције радова обухваћене предмером.

Предмер радова као саставни део конкурсне документације комисија за јавну набавку преузима:

- из предмера и предрачуна радова сачињеног од стране стручних лица-пројектаната, уколико се ради о радовима текућег и инвестиционог одржавања објекта који не подлежу обавези израде главног пројекта и исходовања грађевинске дозволе.

| Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.19/2016 ЈНМВ | 16-1/32 |
| --- | --- |